ПАО «Одесский завод резиновых технических изделий»

ПРАЙС - ЛИСТ

65013, г. Одесса, Николаевская дорога, 124,      тел. 093-521-67-73, 073-200-99-21

097-421-98-39, 098-773-91-25

www.ozrti.com

E-mail: ozrti@optima.com.ua

по состоянию на 15.01.2019 г.

Амортизаторы резинометаллические

типа АКСС-М, АКСС-И

АКСС-М – ГОСТ 17053.1-80 – стандарт распространяется на резинометаллические корабельные сварные со страховкой маслостойкие амортизаторы, предназначенные для виброизоляции и защиты от ударных воздействий оборудования на судах. Амортизаторы предназначены для работы в вибрационном режиме с частотой до 50 Гц с амплитудой деформации резинового массива в направлении осей Ха, Ya, Za до 0,2 мм.

АКСС-И - ТУ 38 105 1953-90 – стандарт распространяется на резинометаллические амортизаторы, предназначенные для амортизации механизмов, приборов и аппаратуры, устанавливаемых на судах и плавсредствах всех типов, классов и назначений. Амортизаторы должны быть работоспособны в вибрационном режиме с частотой до 50 Гц с амплитудой деформирования резинового массива до 0,25 мм.

Размеры в мм

| Типоразмер амортизатора | Максимальная рабочая нагрузка, Н (кгс) | A** | b* | В* | H | d** | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКСС-10М | 98 (10) | 70 | 5 | 40 | 40 | M8-7H | 7 |
| АКСС-15М | 147 (15) | 70 | 6 | 40 | 40 | M8-7H | 7 |
| АКСС-25М, АКСС-25И | 245 (25) | 70 | 6 | 40 | 40 | M8-7H | 7 |
| АКСС-40М, АКСС-40И | 392 (40) | 85 | 6 | 48 | 46 | M10-7H | 9 |
| АКСС-60М, АКСС-60И | 589 (60) | 100 | 8 | 56 | 50 | M12-7H | 9 |
| АКСС-85М, АКСС-85И | 834 (85) | 120 | 8 | 76 | 60 | M14-7H | 11 |
| АКСС-120М, АКСС-120И | 1177 (120) | 140 | 8 | 80 | 65 | M16-7H | 13 |
| АКСС-160М, АКСС-160И | 1570 (160) | 145 | 12 | 81 | 60 | M18-7H | 13 |
| АКСС-220М, АКСС-220И | 2158 (220) | 150 | 12 | 86 | 60 | M22-7H | 15 |
| АКСС-300М, АКСС-300И | 2943 (300) | 155 | 13 | 88 | 65 | M24-7H | 15 |
| АКСС-400М, АКСС-400И | 3924 (400) | 175 | 13 | 96 | 65 | M27-7H | 17 |

ПАО «Одесский завод резиновых технических изделий»

ПРАЙС - ЛИСТ

65013, г. Одесса, Николаевская дорога, 124,      тел. 093-521-67-73, 073-200-99-21

097-421-98-39, 098-773-91-25

www.ozrti.com

E-mail: ozrti@optima.com.ua

по состоянию на 15.01.2019 г.

АКСС-М – ГОСТ 17053.1-80

| № п/п | Наименование продукции | Ед. из. | Цена, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амортизатор АКСС-10 М | шт. | 185,0 |
| 2. | Амортизатор АКСС-15 М | шт. | 201,0 |
| 3. | Амортизатор АКСС- 25 М | шт. | 270,0 |
| 4. | Амортизатор АКСС-40 М | шт. | 362,0 |
| 5. | Амортизатор АКСС-60 М | шт. | 482,0 |
| 6. | Амортизатор АКСС-85 М | шт. | 534,0 |
| 7. | Амортизатор АКСС-120 М | шт. | 562,0 |
| 8. | Амортизатор АКСС-160 М | шт. | 628,0 |
| 9. | Амортизатор АКСС-220 М | шт. | 794,0 |
| 10. | Амортизатор АКСС-300 М | шт. | 834,0 |
| 11. | Амортизатор АКСС-400 М | шт. | 1091,0 |

АКСС-И - ТУ 38 105 1953-90

| № п/п | Наименование продукции | Ед. из. | Цена, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амортизатор АКСС- 25 И | шт. | 350,0 |
| 2. | Амортизатор АКСС-40 И | шт. | 437,0 |
| 3. | Амортизатор АКСС-60 И | шт. | 633,0 |
| 4. | Амортизатор АКСС-85 И | шт. | 698,0 |
| 5. | Амортизатор АКСС-120 И | шт. | 743,0 |
| 6. | Амортизатор АКСС-160 И | шт. | 828,0 |
| 7. | Амортизатор АКСС-220 И | шт. | 1044,0 |
| 8. | Амортизатор АКСС-300 И | шт. | 1109,0 |
| 9. | Амортизатор АКСС-400 И | шт. | 1436,0 |

Цены указаны без учета НДС

Можем изготовить по заявке заказчика любые профиля, уплотнения; формовые изделия на оснастке заказчика или на  оснастке,  изготовленной на заводе по предоплате.

# Text boxes

d**

В*

b

H

b*

d1

A**

Амортизаторы АКСС предназначены для работы в воздушной среде в присутствии паров масла и дизельного топлива, при возможном попадании масла, дизельного топлива, пресной и морской воды при температуре от минус 10 до плюс 70ºС,